Белгородская область

#### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

муниципального района

«красненский район»

Р Е Ш Е Н И Е

с.Красное

«30» июня 2020 года                                                                                             № 201

О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального района «Красненский район» от 28 мая 2019 года № 78 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Красненского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального района «Красненский район» Белгородской области, Муниципальный совет Красненского района   р е ш и л :

1. Внести в решение Муниципального совета муниципального района «Красненский район» от 28 мая 2019 года № 78 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Красненского сельского поселения муниципального района «Красненский район» Белгородской области» следующие изменения:

- пункт 1.3 приложения к решению «Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области транспорта (автомобильные дороги местного значения)» изложить в следующей редакции:

| «1.3 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения в области транспорта (автомобильные дороги местного значения) |
| --- | --- |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с проанализированными исходными данными и представлены в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1 Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные улицы сельского поселения | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,0 |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | - |

Таблица 1.3.2 Расчетные параметры общественного пассажирского транспорта

| Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения | Критерии | Расчётные показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 40 | - |  |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | сельское поселение | - | 800 м |  |
| Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м до стоп-линии | - |  |
|  | перед перекрестками | не менее 40 м до стоп-линии | - |  |
|  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м | - |  |
| Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м | - |  |
| Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части | - |  |
| Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 | - |  |
| Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 | - |  |

Таблица 1.3.3 Расчетные параметры объектов обслуживания автотранспорта

| Виды объектов местного значения | Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения | Критерии | Расчётные показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1200 автомобилей |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |  |  |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |  |  |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |  |  |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |  |  |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |  |  |
| Автогазозаправочные станции | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | не менее 15 |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |  |  |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |  |  |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |  |  |
| Станции технического обслуживания | Количество постов на 200 автомобилей | 1 |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | на 10 постов | 1,0 |  |  |
|  |  | на 15 постов | 1,5 |  |  |
| Автомойки | Количество постов на 1000 автомобилей | 1 | - |  |
| Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | Количество единиц / транспорт. предприятие | 1 | - |  |
| Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта. | Количество единиц / вид транспорта | 1 | - |  |

Таблица 1.3.4 Расчетные параметры мест для хранения автотранспорта

| Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения | Критерии | Расчётные показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей [1] | Количество мест хранения индивидуальных легковых автомобилей, машино-мест на 1 тыс. человек | 315 | 800 м | Примечание: [1] Для многоквартирных жилых домов, одноквартирных жилых домов без приквартирных участков. На территории застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории. 2. При проектировании и строительстве следует предусматривать: - обеспечение постоянного хранения расчетного количества легковых автомобилей 1 машино-место на 1 построенную квартиру; - обеспечение гостевых стоянок на придомовых территориях из расчета 1 машино-место на 2 построенные квартиры; - 1 машино-место на каждые 30 кв. метров встроенно-пристроенных нежилых помещений; При проектировании и строительстве арендных жилых домов следует предусматривать строительство не менее 50 процентов открытых автомобильных стоянок от количества строящихся квартир. 3. Протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м. Параметры велодорожек определяются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается: предприятия, учреждения, организации - для 10 процентов от количества персонала и единовременных посетителей; объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15 процентов от количества персонала и единовременных посетителей; транспортные пересадочные узлы - не менее 10 процентов от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей; места проживания - не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру; |
| Места для временного хранения автомобилей [1] (жилые районы) | Количество мест хранения индивидуальных легковых автомобилей, машино-мест на 1 тыс. человек | 140 | 100 м |  |
| Парковки |  |
| Многоэтажная, среднеэтажная, малоэтажная многоквартирная жилая застройка [2] | машино-мест на 1 квартиру | 1,5 см п. п. [10] | 400 м |  |
| Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | 10 | 100 м |  |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | машино-мест на 100 работающих | 20 |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - областного, федерального значения | машино-мест на 100 работающих | 40 | 250 м |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения: - муниципального значения | машино-мест на 100 работающих | 14 |  |  |
| Офисные помещения административных зданий, научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | машино-мест на 100 работающих | 30 |  |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | машино-мест на 100 зрителей | 30 |  |  |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | машино-мест на 100 м² торговой площади | 7 |  |  |
| Магазины с торговой площадью менее 200 м2 | машино-мест на 100 м² торговой площади | 5 |  |  |
| Рынки | машино-мест на 100 торговых мест | 50 |  |  |
| Рестораны и кафе | машино-мест на 100 мест | 20 |  |  |
| Гостиницы высшего разряда | машино-мест на 100 мест | 20 |  |  |
| Прочие гостиницы | машино-мест на 100 мест | 12 |  |  |
| Больницы | машино-мест на 100 коек | 6 |  |  |
| Поликлиники | машино-мест на 100 посетителей | 4 |  |  |
| Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих 2-х смежных смен | 14 |  |  |
| Городские парки | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 14 | 400 м |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 30 |  |  |
| Лесопарки | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 14 |  |  |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи) | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 20 |  |  |
| Дома и базы отдыха, санатории | машино-мест на 100 отдыхающих и персонала | 6 |  |  |
| Туристские гостиницы | машино-мест на 100 отдыхающих и персонала | 10 | 250 м |  |
| Мотели и кемпинги | машино-мест на 1 номер | 1 |  |  |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами | машино-мест на 100 посетителей | 10 |  |  |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест на 100 мест в залах и 100 чел. персонала | 10 |  |  |
| Вокзалы всех видов транспорта | машино-мест на 100 пассажиров в "час пик" | 30 |  |  |
| Ботанические сады и зоопарки | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 |  |  |
| Размеры земельного участка открытых стоянок автомобилей, кв.м/1 автомобиль | 25 | - |  |
| Велодорожки [4] | велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне | 1 | - |  |
|  | велодорожка в каждой рекреационной зоне | 1 | - |  |
|  | велодорожка в центральной части города | 1 | - |  |

Таблица 1.3.5 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической  культуры и спорта

| Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения | Критерии | Расчётные показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, тонн/чел в год | см п. п. [1] |  | Примечание: 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 2. В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Размер земельного участка[2], кв.м | не более 5 контейнеров |  |  |

Таблица 1.3.6 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов

| Виды объектов местного значения | Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения | Критерии | Расчётные показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| Площадки для установки контейнеров для сбора мусора | Уровень обеспеченности, тонн/чел в год | см п. п. [1] | 100 м см п.п.[2] | Примечания: 1. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 2. В соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. |
|  | Размер земельного участка[2], кв.м | не более 5 контейнеров |  |  |
|  | Переодичность вывоза бытового мусора, количество раз в неделю | 1 |  |  |

Таблица 1.3.7 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в иных областях,  связанных с решением вопросов местного значения

| Виды объектов местного значения | Наименование расчетного показателя объектов местного значения, единица измерения | Критерии | Расчётные показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| В области молодежной политики | Примечание - 1 – в соответствии с Распоряжением Правительства Белгородской области от 12.04.2010 № 143-рп «О нормативах по минимальному обеспечению молодежи региональными и муниципальными учреждениями по месту жительства». 2. Расчетный показатель рассчитан для многоквартирного жилищного фонда. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормируются. 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приняты согласно Приложению 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 4. В соответствии с п. 5.1.1 СП 88.13330.2014. 5. В соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014. 6. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012. 7. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012. 8. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 и СП 40.13330.2012. 9.Возможно увеличить до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России; 9. В таблице приведены размеры земельных участков для отдельно стоящих объектов общественного питания и бытового обслуживания. Для встроенно-пристроенных объектов размеры земельных участков составят: для общественного питания - 0,1 Га, для бытового обслуживания - 0,15 Га; |
| Учреждения по работе с детьми и молодежью (Муниципальные подростково-молодежные центры и спортивно-досуговые площадки по месту жительства) | Уровень обеспеченности, объект на поселение | 1/1 [1] | 1500 (от остановки общественного транспорта) [1] |  |
| В области муниципального жилищного фонда |  |
| Учетная норма площади жилого помещения [2] | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека | 35 | - |  |
|  |  | при двухъярусном расположении нар | 0,5 |  |  |
|  |  | при трехъярусном расположении нар | 0,4 |  |  |
| Гидротехнические сооружения (противопаводковые дамбы). | Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов, м [6] | 4,5 | - |  |
|  | Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины, м [6] | 2 | - |  |
|  | Высота гребня дамбы, м | см п. п. [8] | - |  |
| В области торговли и общественного питания |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 чел. | продовольственные | 222 | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; сельские населенные пункты – 2000 м |  |
|  |  | непродовольственные | 506 |  |  |
|  | Размеры земельных участков, Га на 100 м2 торговой площади при вместимости объекта: | до250 | 0,08 |  |  |
|  |  | 250-650 | 0,06 |  |  |
| Рынки розничной торговли | Размер земельного участка, кв.м торговой площади при вместимости объекта до 600 кв.м | 14 | - |  |
| Предприятия общественного питания: | Количество посадочных мест на 1000 чел. | сельское поселение | 23 | сельское поселение - 2000 м |  |
|  | Размер земельного участка, Га на 100 мест [9] при количестве мест: | до 50 | 0,2-0,25 |  |  |
|  |  | св. 50 до 150 | 0,25-0,15 |  |  |
|  |  | св. 150 | 0,2-0,15 |  |  |
| В области бытового обслуживания |  |
| Предприятия бытового обслуживанияя: | рабочее место на 1000 чел. | сельское поселение | 7 | сельское поселение - 800 м |  |
|  | Размер земельного участка, Га на 10 рабочих мест [9] при количестве мест: | 10-50 | 0,1-0,2 |  |  |
|  |  | 50-150 | 0,05-0,08 |  |  |
|  |  | св. 150 | 0,03-0,04 |  |  |
| Прачечные и химчистки | Прачечные, кг белья в смену на 1000 чел. | сельское поселение | 60 |  |  |
|  | Химчистки, кг вещей в смену на 1000 чел. | сельское поселение | 3,5 |  |  |
|  | Размер земельного участка, Га на объект | 0,1-1 |  |  |
| Бани | Количество мест на 1000 чел. | сельское поселение | 7 |  |  |
|  | Размер земельного участка, Га на объект | 0,2-0,4 |  |  |
| Пункты приѐма вторичного сырья | Количество объектов на 20000 чел. | 1 | - |  |
| Гостиницы | Количество мест на 1000 чел. | 18 | - |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м на 1 место, при числе мест гостиницы: | от 25 до 100 | 55 |  |  |
|  |  | св. 100 до 500 | 30 |  |  |
|  |  | св. 500 до 1000 | 20 |  |  |
| В области почтовой связи | Примечания: 1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для городских населенных пунктов: многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м; для сельских населенных пунктов: в пределах населенного пункта; |
| Отделения почтовой связи | Уровень обеспеченности, объект | по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации |  |
|  | Размер земельного участка, для отделений связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: | IV-V (до 9 тыс. чел.) | 0,07-0,08 | см. п.п. [1] |  |
|  |  | III-IV (9-18 тыс. чел.) | 0,09-0,1 |  |  |
|  |  | II-III (20-25 тыс. чел.) | 0,11-0,12 |  |  |
|  | Размер земельного участка, для отделений связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп: | V-VI (0,5-2 тыс. чел.) | 0,3-0,35 |  |  |
|  |  | III-IV (2-6 тыс. чел.) | 0,4-0,45 |  |  |
| В области фармацевтики |  |
| Аптеки | Уровень обеспеченности, кв. м общ. пл./объект | рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума): для городского (при населении 10 - 12 тыс. жит.) | 60-70 | 800 м |  |
|  | Размер земельного участка, га/объект [3] | 0,1-0,2 |  |  |
| В области предоставления услуг по организации досуга и услуг организаций культуры | Примечания: 1. Целесообразно размещать на территории поселения универсальный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости выполнял бы функции различных видов объектов (кинотеатр, музей, учреждение культуры клубного типа и др.). 2. В населенных пунктах сельских поселений услуги киновидеопоказа рекомендуется оказывать в учреждениях культурно-досугового типа с помощью киновидеоустановок. |
| Учреждения культурно-досугового типа | Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек | 400 | - |  |
|  | Размер земельного участка, Га на объект | 0,2-0,3 |  |  |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объект на поселение | 1[1] | - |  |
|  | Размер земельного участка, га/объект, при экспозиционной площади кв. м | 500 | 0,5 |  |  |
|  |  | 1000 | 0,8 |  |  |
|  |  | 1500 | 1,2 |  |  |
|  |  | 2000 | 1,5 |  |  |
|  |  | 2500 | 1,8 |  |  |
|  |  | 3000 | 2,0 |  |  |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. населения | 50 [1] | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 | Примечание - 1 - В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| В области туризма и рекреации | Примечания: 1. При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального образования. 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области благоустройства и озеленения территории (парки, скверы, бульвары, набережные) населения устанавливаются в соответствии с Таблицей 4 СП 42.13330.2011. 3. Расчетные показатели минимально допустимой ширины бульвара устанавливаются в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2011. |
| Территории общего пользования рекреационного назначения | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек | Сельский населенный пункт | 12 |  |  |
|  | Размеры земельного участка, Га на 1 объект: | парки | 5 | пешеходная доступность - 1350 м, транспортная - 20 мин |  |
|  |  | сады | 1 | 700 м |  |
|  |  | скверы | 0,1 |  |  |
|  | Ширина пешеходной аллеи для набережных, м | 6 | - |  |
|  | Ширина бульвара, м [3] | ширина бульвара с одной продольной пешеходной аллеей по оси улиц; | 18 | 700 м |  |
|  |  | с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой | 10 |  |  |
| Пляжи | Площадь территории объекта, кв. м на одного посетителя [2] | речных и озерных пляжей | 8 | - |  |
|  |  | речных и озерных пляжей (для детей) | 4 |  |  |
|  | Размера объекта, м на одного посетителя [2] | протяженность береговой полосы пляжа | 0,25 |  |  |
| Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования |  | - | 200 м |  |
| Коллективные средства размещения | Уровень обеспеченности гостиницами [1], мест на 1 тыс. человек | 6 | - |  |
|  | Площадь территории для размещения объекта [3], кв. м на 1 место | туристские гостиницы | 50-75 |  |  |
|  |  | базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | 140-160 |  |  |
|  |  | кемпинги | 135-150 |  |  |
| В области жилищного строительства | Примечания: 1. * - Расчетный показатель рассчитан для многоквартирного жилищного фонда. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормируются. 2. Для размещения среднеэтажной застройки в границах населенного пункта, необходимо иметь обоснование её целесообразности. 3. Минимальный размер земельного участка для блокированной застройки – 100 кв. м 4. Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства устанавливается органами местного самоуправления. |
| Объекты жилищного строительства | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади жилых помещений на человека | 35* | - |  |
|  | Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки среднеэтажными* многоквартирными жилыми домами (5 - 8 этажей), га/ тыс. человек | 8 | - |  |
|  | Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами, без отдельных земельных участков (1 - 4 этажа), га/ тыс. человек | 10 | - |  |
|  | Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированного типа, имеющих отдельный земельный участок (1 - 3 этажа), га/ тыс. человек | 20 | - |  |
|  | Площадь территории для предварительного определения общих размеров зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами, га/ тыс. человек | 40 | - |  |
| Расчетная плотность населения в границах квартала, чел./га | комплексное освоение территории | блокированная застройка | 220 | - | Примечания: 1. В таблице приведен показатель максимальной расчетной плотности населения. 2. При повышении показателя расчетной жилищной обеспеченности, расчетная плотность населения уменьшается. 3. Расчетная плотность населения применяется в границах планировочного элемента – квартала. 4. Из расчетной территории квартала исключаются площади участков объектов районного и городского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных кварталов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). 5. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но не менее чем 40 чел./га. Примечания: 1. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир. 2. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 3. Рекомендуется организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне жилой застро йки, в радиусе до 500 м. |
|  |  | малоэтажная застройка | 260 | - |  |
|  |  | многоэтажная застройка | 360 | - |  |
|  | развитие застроенных территорий | блокированная застройка | 240 | - |  |
|  |  | малоэтажная застройка | 290 | - |  |
|  |  | многоэтажная застройка | 400 | - |  |
| Площадки придомового благоустройства различного функционального назначения | Показатель м/100 кв. м общей площади квартир | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 3 | - |  |
|  |  | для отдыха взрослого населения | 1 | - |  |
|  |  | для занятий физкультурой | 10 | - |  |
|  |  | для хозяйственных целей и выгула собак | 2 | - |  |
|  |  | для стоянки автомобилей | 30 | - |  |
|  | Минимальный размер одной площадки для размещения, кв. м | для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 30 | - |  |
|  |  | для отдыха взрослого населения | 15 | - |  |
|  |  | для занятий физкультурой | 100 | - |  |
|  |  | для хозяйственных целей и выгула собак | 10 | - |  |
|  |  | для стоянки автомобилей | 15 | - |  |
| В области промышленности и сельского хозяйства | Примечание: 1. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 18.13330.2011. 2. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 19.13330.2011. 3. Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. |
| Объекты химической промышленности | Плотность застройки земельных участков производственных объектов [2], % | Предприятия лакокрасочной промышленности | 34 | - |  |
|  |  | Продуктов органического синтеза | 32 | - |  |
| Объекты металлургии |  | Обогатительные железной руды и по производству окатыщей мощностью 5-20 млн тонн/год: | 28 | - |  |
|  |  | -//-//- более 20 | 32 | - |  |
| Объекты целлюлозно-бумажной промышленности |  | Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | 35 | - |  |
|  |  | Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | 40 | - |  |
| Объекты производства оборудования |  | Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности | 55 | - |  |
| Объекты местной промышленности |  | Художественных изделий из металла и камня | 52 | - |  |
| Объекты производства строительных материалов |  | Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | 55 | - |  |
|  |  | Извести | 30 | - |  |
| Объекты сельского хозяйства | Плотность застройки земельных участков сельскохозяйственных предприятий [1], % крупного рогатого скота товарные | Молочные при привязном и беспривязном содержании коров |  |  |  |
|  |  | на 800 и 1200 коров | 45; 51 | - |  |
|  |  | на 400 и 600 коров | 52; 55 | - |  |
|  |  | Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |  |  |
|  |  | на 400 и 600 скотомест | 45 | - |  |
|  |  | на 800 и 1200 скотомест | 47 | - |  |
|  |  | Выращивание нетелей, на 900 и 1200 скотомест | 51 | - |  |
|  |  | Доращивания и откорма крупного рогатого скота, на 3000 скотомест | 38 | - |  |
|  |  | Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка, на 3000 скотомест | 38 | - |  |
|  |  | Откормочные площадки |  |  |  |
|  |  | на 1000 скотомест | 55 | - |  |
|  |  | на 3000 скотомест | 57 | - |  |
|  | -//-//- [1], % крупного рогатого скота племенные | Молочные |  |  |  |
|  |  | на 400 и 600 коров | 46; 52 | - |  |
|  |  | на 800 коров | 53 | - |  |
|  | -//-//- [1], % крупного рогатого скота племенные | на 400 и 600 коров | 47 | - |  |
|  |  | на 800 коров | 52 | - |  |
|  |  | Выращивание нетелей, на 1000 и 2000 скотомест | 52 | - |  |
|  | -//-//- [1], % свиноводческие товарные | Репродукторные, на 6000 голов | 35 | - |  |
|  |  | Откормочные, на 6000 голов | 38 | - |  |
|  |  | С законченным производственным циклом, на 6000 и 12000 голов | 35 | - |  |
|  | -//-//- [1], % свиноводческие племенные | на 200 основных маток | 45 | - |  |
|  |  | на 300 основных маток | 47 | - |  |
|  | -//-//- [1], % овцеводческие размещаемые на одной площадке | Специализированные тонкорунные и полутонкорунные: |  |  |  |
|  |  | на 3000 и 6000 маток | 50; 56 | - |  |
|  |  | на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка | 50; 56; 62 | - |  |
|  |  | Специализированные шубные и мясо-шерстно- молочные: |  |  |  |
|  |  | на 500, 1000 и 2000 маток | 40; 45; 50 | - |  |
|  |  | на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка | 52; 55; 56 | - |  |
|  |  | Откормочные молодняка и взрослого поголовья, на 1000 и 2000 голов | 53; 58 | - |  |
|  | -//-//- [1], % птицеводческие | Яичного направления: |  |  |  |
|  |  | на 300 тыс. кур-несушек | 25 | - |  |
|  |  | на 400-500 тыс. кур- несушек: |  | - |  |
|  |  | зона промстада | 28 |  |  |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 30 | - |  |
|  |  | зона родительского стада | 31 | - |  |
|  |  | зона инкубатория | 25 | - |  |
|  |  | на 3 млн бройлеров | 28 | - |  |
|  |  | Мясного направления: |  |  |  |
|  |  | на 6 и 10 млн бройлеров: |  |  |  |
|  |  | зона промстада | 28 | - |  |
|  |  | зона ремонтного молодняка | 33 | - |  |
|  |  | зона родительского стада | 33 | - |  |
|  |  | зона инкубатория | 32 | - |  |
|  |  | зона убоя и переработки | 23 | - |  |
|  | -//-//- [1], % племенные | Яичного направления: |  |  |  |
|  |  | Племзавод на 50 тыс. кур | 24 | - |  |
|  |  | Племзавод на 100 тыс. кур | 25 | - |  |
|  |  | Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 | - |  |
|  |  | Мясного направления: |  |  |  |
|  |  | Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 | - |  |
|  | -//-//- [1], % племенные | По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 | - |  |
|  |  | По хранению семян и зерна | 58 | - |  |
|  |  | По обработке продовольственного и фуражного зерна | 30 | - |  |
|  | -//-//- [1], % Фермерские (крестьянские) хозяйства | По производству молока | 40 | - |  |
|  |  | По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 | - |  |
|  |  | По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 | - |  |
|  |  | Птицеводческие яичного направления | 27 | - |  |
| Объекты пищевой промышленности | Плотность застройки земельных участков производственных объектов [2], % | Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. тонн/сутки: |  |  |  |
|  |  | до 3 | 55 | - |  |
|  |  | от 3 до 6 | 50 | - |  |
|  |  | Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, тонн/сутки: |  |  |  |
|  |  | до 45 | 37 | - |  |
|  |  | более 45 | 40 | - |  |
|  |  | Парфюмерно- косметических изделий | 50 | - |  |
|  |  | Плодоовощных консервов | 50 | - |  |
| Объекты мясомолочной промышленности | Плотность застройки земельных участков производственных объектов [2], % | По переработке молока производственной мощностью в смену, т: |  |  |  |
|  |  | до 100 | 43 | - |  |
|  |  | более 100 | 45 | - |  |
|  |  | Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | 41 | - |  |
|  |  | Комбинаты хлебопродуктов | 42 | - |  |
| Общетоварные склады | Площадь складов для сельских поселений [3], кв. м, на 1 тыс. чел. | Продовольственных товаров | 19 | - |  |
|  |  | Непродовольственных товаров | 193 | - |  |
|  | Размеры земельных участков [3], кв. м, на 1 тыс. чел. | Продовольственных товаров | 60 | - |  |
|  |  | Непродовольственных товаров | 580 | - |  |
| Специализированные склады | Вместимость складов [3], т на 1 тыс. чел. | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | - |  |
|  |  | Фруктохранилища | 90 | - |  |
|  |  | Овощехранилиша | 90 | - |  |
|  |  | Картофелехранилища | 90 | - |  |
|  | Размеры земельных участков [3], кв. м, на 1 тыс. чел. | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 25 | - |  |
|  |  | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | 380 | - |  |
| Объекты в области инвестиционной деятельности |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития горнорудного комплекса | Обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой, в % от требуемого общего объема финансирования за счет бюджета муниципального района | 20 | - |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития научно-инновационной сферы деятельности |  | 20 | - |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития туризма и рекреации |  | 20 | - |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития агропромышленного комплекса |  | 20 | - |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития строительного комплекса |  | 20 | - |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития жилищного строительства |  | 10 | - |  |
| Инвестиционные площадки в сфере развития прочих направлений экономики |  | 20 | - |  |
| Прочие объекты |  |
| Места погребения | Кладбища традиционного захоронения, га / 1000 чел. | 0,24 (но не менее 0,5 и не более 40) | - | Примечание: 1. В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011. |
|  | кладбище урновых захоронений после кремации, га / 1000 чел. | 0,02 | - |  |
| Объекты благоустройства территории |  |
| Объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Площадки для игр детей дошкольного и школьного возраста | Удельные размеры площадок, м2/чел. | 0,7 | 100 м (но не менее 12 м) |  |
|  | Площадки для отдыха взрослого населения |  | 0,1 | 100 м (но не менее 10 м) |  |
|  | Площадки для занятий физкультурой |  | 2,0 | 150 м (но не менее 10 м) |  |
|  | Площадки для хозяйственных целей |  | 0,3 | 100 м для домов с мусоропроводами (но не менее 20 м) |  |
|  |  |  |  | 50 м для домов без мусоропроводов (но не менее 20 м) |  |
|  | Площадки для выгула собак |  |  | 300 м (но не менее 40 м) |  |

2. Заместителю председателя Муниципального совета Красненского района (Малыхина Р.И.) опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального района «Красненский район» Белгородской области, и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Красненского района по адресу: http://kraadm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Красненского района по вопросам жизнеобеспечения муниципального района, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства (Вальтер В.В.).

Председатель

Муниципального совета

Красненского района                                                              А.И. Головин